PAKET - III

SOAL PENGAYAAN UJIAN NASIONAL

MATA PELAJARAN FISIKA

TAHUN 2012/2013

Indikator SKL	:

Menentukan besaran pokok, besaran turunan dan satuannya atau penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator Soal	:

Disajikan gambar alat ukur (mistar, neraca, stopwatch, gelas ukur, termometer), peserta didik dapat membaca hasil pengukuran yang ditunjukkan gambar tersebut

- Sebuah bejana diukur massanya, kemudian diisi zat cair P dan Q secara bergantian. Hasil pengukurannya seperti pada gambar.

Berdasarkan data yang tampak tersebut, disimpulkan ....

|  | Massa |
| --- | --- |
|  | Zat cair P | Zat cair Q |
| A. | 200 gram | 240 gram |
| B. | 280 gram | 160 gram |
| C. | 200 gram | 160 gram |
| D. | 280 gam | 240 gram |

Kunci	: C

Indikator SKL	:

Menentukan sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya atau penerapan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator Soal	:

Disajikan gambar bebrapa logam yang besarnya sama tetapi massanya berbeda peserta didik mampu menentukan jenis masing-masing logam.

- Perhatikan gambar berikut!

I              II              III

96,5 gram, 42,5 gram,  52,5 gram

| Nama Zat | Massa Jenis |
| --- | --- |
| Emas | 19,3 g/cm3 |
| Timbal | 11 g/cm3 |
| Perak | 10,5 g/cm3 |
| Kuningan | 8,4 g/cm3 |
| Besi | 7,9 g/cm3 |
| Aluminium | 2,7 g/cm3 |

Tiga benda tersebut dicat dengan warna yang sama, masing-masing memiliki bentuk dan volum yang sama. Apabila masing-masing memiliki volume 5 cm3, dengan memperhatikan tabel massa jenis berbagai zat, maka ketiga benda tersebut secara berturut-turut terbuat dari ...

- emas, perak, alumunium

- perak, emas, besi

- emas, kuningan, perak

- perak, besi, kuningan

Kunci	: C

Pembahasan	:

Benda I

m= 96,5 g

V= 5 cm3

( = m  =  96,5 gram  = 19,3 g/cm3

V        5 cm3

Benda II

m=42 g

V= 5 cm3

( = m  =  42 gram  = 8,4 g/cm3

V        5 cm3

Benda III

m= 52,5 g

V= 5 cm3

( = m  =  52,5  = 10,5g/cm3

V        5 cm3

Benda I, Benda II, dan Benda III berturut-turut terbuat dari bahan emas, kuningan, dan perak.

Indikator SKL	:

Menjelaskan pengaruh suhu terhadap pemuaian zat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator Soal	:

Peserta didik dapat memberikan contoh masalah pemuaian yang terjadi di sekitar kehidupan sehari- hari, dan memberikan alasannya

- Perhatikan beberapa perilaku yang berkaitan dengan pemuaian berikut!

(1)	Memberikan celah pada sambungan rel kereta api

(2)	Memasang kabel transmisi listrik tidak kendor di saat cuaca panas

(3)	Membuat ukuran bingkai jendela lebih besar dari ukuran kacanya

(4)	Merangkaikan bimetal pada seterika listrik otomatis

Masalah-masalah yang timbul akibat pemuaian dapat diatasi oleh perilaku yang ditunjukan oleh nomor …

  - (1), (2), dan (3)			C.   (3), (4), dan (1)

  - (2), (3), dan (4)			D.   (4), (1), dan (2)

Kunci	: A

Pembahasan	:

(1)	Memberikan celah pada sambungan rel kereta api merupakan cara untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pemuaian. Yaitu jika tidak diberi celah, maka rel kereta api yang terbuat dari besi ketika siang hari panas terik rel bisa melengkung (bengkok).

(2)	Memasang kabel transmisi listrik tidak kendor di saat cuaca panas, merupakan cara untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pemuaian. Yaitu jika pemasangan kabel listrik yang dilakukan pada siang hari tidak kendor, maka kanel listrik akan putus ketika malam hari suhu menjadi dingin (menyusut).

(3)	Membuat ukuran bingkai jendela lebih besar dari ukuran kacanya, merupakan cara untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pemuaian. Yaitu jika bingkai tidak dibuat lebih besar dari kacanya , maka kaca bisa pecah karena memuai ketika siang hari panas.

(4)	Merangkaikan bimetal pada seterika listrik otomatis, ini merupakan manfaat pemuaian. Ketika seterika panas bimetal akan membengkok ke arah logam yang koefisien muainya lebih kecil, sehingga arus listrik terputus seterika pun menjadi dingin dan seterusnya.

Indikator SKL	:

Menentukan besaran kalor dalam proses perubahan suhu atau penerapan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator Soal	:

Peserta didik dapat menyebutkan contoh pemanfaatan perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari.

- Perhatikan rangkaian percobaan tampak pada gambar berikut!

Dari data yang tampak tersebut, dibuat  kesimpulan bahwa zat (x) dan zat (y) adalah....

|  | Zat (x) | Zat (y) |
| --- | --- | --- |
|  | Bentuk | Volum | Bentuk | Volum |
| A. | berubah | berubah | berubah | tetap |
| B. | tetap | berubah | berubah | berubah |
| C. | berubah | berubah | tetap | berubah |
| D. | berubah | tetap | berubah | berubah |

Kunci	: D

Pembahasan	:

Zat (x) adalah zat cair. Zat cair memiliki sifat bentuk selalu berubah sesuai dengan wadah atau tempat yang ditempatinya. Sedangkan Zat (Y) adalah gas memiliki sifat bentuk dam volumenya selalu berubah a (memenuhi ruangan).

Indikator SKL	:

Menentukan jenis gerak lurus atau penerapan hokum Newton dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator Soal	:

Peserta didik dapat memberikan contoh penerapan jenis gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari.

- Perhatikan grafik  dan pernyataan berikut!

Pernyataan:

- Gerak lurus dipercepat beraturan

- Gerak lurus diperlambat beraturan

- Gerak lurus dengan kecepatan tetap

- Jarak perpindahan 150 m

Grafik tersebut di atas merupakan diagram sebuah benda yang bergerak, pernyataan yang sesuai untuk menjelaskan diagram tersebut ditunjukkan pada nomor….

- 1,2, dan 3

- 2,3, dan 4

- 3 dan 4 saja

- 4 dan 1 saja

Kunci	: C

Pembahasan	:

Grafik tersebut menggambarkan sebuah benda yang bergerak selama 15 detik memiliki kecepatan tetap yaitu 10 m/s.

Perpindahan yang dialami benda= 10 m/s x 15 detik = 150 m

Indikator SKL	:

Menentukan besaran fisis pada usaha atau energi pada kondisi tertentu.

Indikator Soal	:

Peserta didik dapat menghitung besarnya usaha atau gaya pada benda diangkat vertikal ke atas.

- Seorang siswa sedang menarik beban dari dalam sumur seperti pada gambar berikut :

Jika percepatan gravitasi bumi sebesar 10 m/s² dan antara katrol dan tali tidak terjadi gesekan, maka beban (timba) bergerak ….

- ke bawah, dengan percepatan 10 m/s²

- ke atas, dengan percepatan 10 m/s²

- ke bawah, dengan percepatan 2 m/s²

- ke atas, dengan percepatan 2 m/s²s

Kunci		: B

Pembahasan	:

Kerekan timba merupakan katrol tunggal yang memiliki keuntungan mekanis satu, dimana gaya yang diberikan untuk mengangkat beban adalah sebesar berat benda. Mengapa dengan kerekan timba mampu mengankat beban tearsa lebih ringan, karena mengankat atau menarik ke bawah lebih mudah daripada ke atas.

Indikator SKL	:

Menentukan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator Soal	:

Peserta didik mampu menjelakan prinsip kerja pesawat sederhana.

- Perhatikan gambar!

Untuk  mengangkat beban ke atas, agar lebih mudah maka menggunakan papan miring. Hal ini disebakan karena ….

  - usaha yang dilakukan menjadi lebih kecil

  - gaya yang dilakukan menjadi lebih kecil

  - jarak perpindahan menjadi lebih kecil

  - gravitasi bumi menjadi kecil

Kunci	: B

Pembahasan	:

Bidang miring merupakan pesawat sederhana, yaitu suatu alat yang dilakukan untuk memudahkan melakukan kerja. Namun pesawat sederhana tidak mengubah usaha (usaha tetap). Pada bidang miring gaya yang dialkukan memang kecil tetapi jarak perpindahan menjadi besar, sehingga usaha tetap.

Indikator SKL	:

Menentukan besaran fisis yang terkait dengan tekanan pada suatu zat

Indikator Soal	:

Disajikan gambar dua bejana yang berisi zat cair yang berbeda, Peserta didik  dapat menentukan besarnya tekanan zat cair pada dasar masing-masing bejana,

- Perhatikan gambar!

Gambar I				                         gambar II

Apabila ikan-ikan pada dua bejana tersebut berada pada dasar  wadah, maka tekanan air yang dialami ikan pada ….

    - wadah I sama besar daripada ikan pada wadah II

    - wadah I lebih besar daripada ikan pada wadah II

    - wadah I lebih kecil daripada ikan pada wadah II

    - bergantung pada massa ikannya

Kunci	: A.

Pembahasan	:

Tekanan dalam cair= ρ x g x h. artinya tekanan zat cair hanya  bergantung pada massa jenis zat cair, percepatan gravitasi dan kedalaman zat cair. Tekanan zat cair tidak bergantung pada massa benda yang tercelup dalam zat cair maupun tidak bergantung pada bentuk wadah. Sehingga pada jenis zat cair yang sama, meskipin bentuk wadah berbeda, tekanan pada kedalaman yang sama akan sama besar.

Indikator SKL	:

Menentukan besaran fisis pada getaran atau gelombang.

Indikator Soal	:

Disajikan grafik gelombang , peserta didik dapat menentukan nilai salah satu  besaran gelombang

- Grafik berikut menampilkan simpangan dari sebuah titik dalam satu medium sebagai fungsi waktu ketika sebuah gelombang lewat melalui medium.

Jika panjang gelombang tersebut 6 m, maka cepat rambat gelombangnya adalah ….

- 3 m/s

- 6 m/s

- 8 m/s

- 12 m/s

Kunci	: D

Pembahasan	:

Indikator SKL	:

Menjelaskan sifat bunyi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator Soal	:

Menjelaskan ciri-ciri dan sifat-sifat bunyi serta penerapannya dalam  kehidupan sehari hari, melalui gambar.

- Seorang siswa melakukan percobaan di lab-IPA dengan menggunakan penggaris plastik yang dijepitkan salah satu ujungnya pada meja seperti gambar  berikut :

Ketika panggaris digetarkan ternyata menghasilkan 1.000 getaran setiap menitnya, namun siswa tersebut tidak mendengar getaran bunyi yang dihasilkan. Hal ini disebabkan ....

    - dinding lab-IPA tidak dapat memantulkan bunyi

    - bunyi yang dihasilkan diserap oleh dinding lab-IPA

    - frekuensi bunyi yang dihasilkan kurang dari 20 Hz

    - frekuensi bunyi yang dihasilkan lebih dari 20 Hz

Kunci	: C

Pembahasan	:

Frekuensi bunyi yang dihasilkan kurang dari 20 Hz, sehingga tidak dapat didengar oleh manusia.

Indikator SKL	:

Menentukan besaran-besaran pada alat optik dan  penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari

Indikator Soal	:

Siswa dapat menentukan sifat bayangan pada alat optic tertentu.

- Bayangan akhir yang dibentuk oleh mikroskop bersifat ….

- maya, tegak diperbesar

- maya, terbalik diperbesar

- nyata, terbalik diperbesar

- nyata, tegak, diperbesar

Kunci	: B

Pembahasan	:

Mikroskop terdiri dari 2 buah lensa yaitu lensa obyektif dan lensa okuler. Benda (obyek) diletakkan diantara f obyektif dengan 2f. Diperoleh bayangan nyata, terbalik diperbesar. Bayangan yang dibentuk oleh lensa obyektif, diterima oleh lensa okuler sebagai benda nyata. Okuler berfungsi sebagai lup, sehingga bayangan obyektif harus jatuh di antara fokus dengan okuler atau paling jauh di titik fokus okuler. Bayangan okuler bersifat maya diperbesar dan tegak terhadap bayangan obyektif. Jadi bayangan akhirnya bersifat : maya, terbalik dan diperbesar.

Indikator SKL	:

Menjelaskan gejala listrik statis dalam penerapan kehidupan sehari-hari

Indikator soal	:

Siswa dapat menentukan nilai gaya elektrostika antara 2 benda bermuatan listrik jika jarak kedua  benda dijauhkan atau didekatkan pada kelipatan tertentu dari jarak semula dengan muatan tetap.

- Dua buah muatan masing-masing Q1 dan Q2 berada di udara terpisah pada jarak 2r sehingga terjadi gaya tarik sebesar F seperti tampak pada gambar.

Jika kedua muatan dipindahkan sehingga berjarak 2 kali jarak mula-mula, maka gaya tarik antara  kedua muatan menjadi....

- 4F

- 2F

- F

- F

Kunci	: C

Pembahasan	:

Besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan berbanding terbalik dengan kuadrat  jarak antara dua benda bermuatan tersebut.

Karena jarak diperbesar menjadi 2 kali, maka  besarnya gaya tarik menarik antara 2 benda tersebut menjadi ¼ kali gaya semula.

Indikator SKL	:

Menentukan besaran-besaran listrik dinamis dalam suatu rangkaian    (seri / paralel, Hukum Ohm, Hukum Kirchhoff) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari

Indikator soal	:

Disajikan gambar rangkaian beberapa penghamaba tsecara seri paralel yang  diketahui hambatannya masing-masing, Siswa dapat menentukan kuat arus yang mengalir  jika ggl dan hamabatan dalam   sumber tegangan diketahui.

- Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut !

Kuat arus  pada amperemeter adalah ....

    - 2 A

    - 3 A

    - 4 A

    - 5 A

Kunci	: A

Penjelasan	:

Indikator SKL	:

Menentukan besarnya energi atau daya listrik dala kehidupan sehari-hari

Indikator soal  	:

Disajikan gambar alat listrik yang diketahui daya dan tegangannya, siswa dapat menentukan hambatan alat tersebut

- Perhatikan gambar alat listrik berikut !

Jika mikrowave memiliki daya 400 watt dan  bekerja dengan sempurna saat dipasang pada sumber tegangan 200 volt, maka hambatan pada mikrowave sebesar....

- 50    Ω

- 100  Ω

- 200  Ω

- 800  Ω

Kunci	:B

Pembahasan	:

Diket : P = 400 W,  V= 200 watt

Ditanya : R

P = V . I,  I = ,  P =

R =

R =

R =

R = 100 Ώ

Indikator SKL	:

Menjelaskan cara pembuatan magnet dan kutub-kutub yang dihasilkan

Indikator soal	:

Disajikan gambar pembuatan magnet dengan  cara menggosok  siswa dapat  menentukan kutub magnet.

- Perhatikan pembuatan magnet seperti gambar berikut!

Ujung B dan C menjadi kutub magnet ....

- U dan U

- S dan S

- U dan S

- S dan U

Kunci	: C

Pembahasan	:

Dengan menggunakan kaidah tangan kanan maka kutub-kutub magnet yang terbentuk adalah  A kutub Selatan,  B kutub Utara, C kutub Selatan dan D kutub Utara

Indikator SKL	:

Menjelaskan peristiwa induksi elektromagnetik atau penerapannya pada      transformator.

Indikator soal	:

Disajikan gambar skema trafo siswa dapat menentukan  salah satu variabel pada rumus trafo jika variabel lainnya diketahui.

- Perhatikan gambar!

Transformator menghasilkan tegangan 0ut put 20 volt, maka tegangan input pada transformator sebesar . . . .

- 10 V

- 100 V

- 200 V

- 450 V

Kunci	: C

Pembahasan	:

Np / Ns = Vp / Vs

500 / 50 = Vp / 20

Vp = 500 x 20 / 50

Vp = 200  volt

Indikator SKL	:

Menjelaskan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan suhu atau  peredaran bumi-bulan terhadap matahari

Indikator soal	:

Siswa dapat mememberikan contoh fenomena alam yang disebabkan oleh rotasi bumi

- Salah satu akibat dari rotasi bumi adalah ....

- perubahan musim

- terjadinya siang dan malam

- perbedaan lamanya malam dengan siang

- gerak semu tahunan matahari dari utara ke selatan

Kunci 	: B

Pembahasan	:

Rotasi bumi dari arah barat ke timur. Rotasi bumi menyebabkan beberapa fenomena alam antara lain : terjadinya perubahan malam dengan siang, gerak semu harian bneda langit dari timur ke barat, perbedaan waktu dibelahan bumi berbeda, penggembungan bumi di katulistiwa dan pepat di kutub.

Indikator SKL	:

Mengidentifikasi atom, ion, unsur, atau molekul sederhana serta penggunaannya pada produk kimia dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator soal	:

Siswa dapat mengolongkan beberapa contoh zat ke dalam kelompok campuran.

- Berikut ini adalah nama beberapa zat.

- udara

- gula pasir

- air laut

- air murni

- emas

Diantara zat-zat tersebut yang termasuk campuran adalah ... .

- 1, dan 3

- 2 dan 4

- 4 dan 5

- 1 dan 2

Kunci 	: A

Pembahasan 	:

1 dan 3 merupakan campuran

2 dan 4 merupakan senyawa

5 merupakan unsur

Indikator SKL	:

Menjelaskan sifat-sifat fisika dan atau kimia berdasarkan hasil percobaan

Indikator soal	:

Siswa dapat menentukan sifat fisika atau kimia dari percobaan sederhana/pengamatan

- Diketahui sifat-sifat zat dari dari hasil pengamatan beberapa zat :

(1) 	mudah berkarat

(2)	mempunyai titik didih yang tinggi

(3)	mudah membusuk

(4)	mudah dialiri listrik

Kunci : B

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk sifat kimia adalah pasangan nomor ...

- (1) dan (2)

- (1) dan (3)

- (2) dan (3)

- (3) dan (4)

Indikator SKL	:

Menjelaskan perubahan fisika atau kimia berdasarkan hasil percobaan.

Indikator soal	:

Disajikan suatu data proses percobaan perubahan zat, siswa dapat  mengelompokkan perubahan kimia dari percobaan tersebut

- Data hasil percobaan

(1)	air dipanaskan akan menguap

(2)	logam dipanaskan akan membara

(3)	besi dibiarkan di tempat terbuka mengalami korosi

(4)	garam dibuat dengan mencampurkan asam dan basa

Berdasarkan data di atas, yang termasuk perubahan kimia adalah pasangan nomor ....

- (1) dan (2)

- (1) dan (3)

- (2) dan (3)

- (3) dan (4)

Kunci	: D

Pembahasan 	:

Perubahan kimia adalah proses prubahan suatu benda yang menghasilkan zat jenis baru, dan zat tersebut tidak dapat kembali lagi ke zat semula, terjadinya melalui proses reaksi kimia.

# Text boxes

14 cm

3 Ω

4 Ω

E = 10 Volt , r = 0 Ω

4 Ω

500 lilitan

Input

50 lilitan

output